编号

大型精密仪器可行性论证书

项目名称：               东方学者配套项目

项目单位：            上海海洋大学XX学院      （章）

项目负责人：                 X X X

论 证 日 期       X X X X年 X 月 X日

上海市教育委员会

| 仪器名称： 全自动切胶系统 | 型号规格：EXQuest Spot Cutter |
| --- | --- |
| 国 别：USA | 生产厂商：Bio-Rad |
| 单 价：8.5万美元 | 经费来源：财政部 |
| 技术性能指标（含附件名称） 1. 切点准确率：>99.9%，快速、准确、全自动从电泳胶中切取所选择的蛋白斑点. 2. ★切点速度：每小时可以切取600个点，保证荧光染料不扩散 3. ★切胶通量：可以同时进行4块30*25cm的DIGE凝胶的切取，通过最新一代高精确机械臂在5min内转移到相应的96孔板中，从而提高实验的效率； 4. ★切取精度：100um； 5. ★光源种类：白光和紫外光；任何核酸和蛋白凝胶皆可切取； 6. ★样品范围：手灌的双向电泳凝胶，一维电泳凝胶；各类预制胶；考马斯亮蓝染色，银染和荧光染色凝胶；杂交膜上的蛋白点； 7. ★实时成像监控：在高分辨率CCD成像下经由软件控制进行准确无误的凝胶切取；避免盲切带来的误差； CCD分辨率：1600*1200 CCD温度：0度 CCD线性范围：12bit 8. ★独有的固胶和吸胶装置：保证凝胶位置绝对固定，配合实时成像，确保切点准确无误。 9. 最大胶面积：300 x 250 mm 10. 适合的胶厚度：1.0 或 1.5 mm 11. ★针头直径：1.0mm, 1.5mm和印迹膜切头，适合各种应用 12. 适合的蛋白检测方法:：银染、烤染和荧光染色 13. 清洗：用户自定义清洗针头的次数和液体用量 14. ★封闭式体系，切胶时胶与外界隔绝，无需防尘罩 |

| 六、 同 类 仪 器 现 有 配 置 情 况 | 品 名 | 型 号 | 国 别 | 金 额 | 购 置 年 月 | 使 用 部 门 | 年使用时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无同类仪器 | 无 | 无 | 无 | 无 | XX学院 | 无 |
| 七、操作、维修、管理人员名单 |
| 姓 名 | 年 龄 | 文 化 程 度 | 职 务 职 称 | 参加何种工作 （操作、维修、管理） | 专职或兼职 | 培训计划简要说明 |
| X X X X X X |  |  | 副教授 教授 | 维修管理 操作管理 | 兼职 兼职 |  |

# Text boxes

二、效益分析：

- 教学：课程名称、实验项目名称、实验时数、实验学生数。

实验课程：食品工程新技术等课程

实验项目：多项

实验时数：～4h/次

实验人数：多人

- 目前承担的科研项目（科研方向、课程名称、课题来源、使用机时数）。

科研方向：食品质量与安全

课题名称：猪肉产品绿色供应链技术创新与设备研制

课题来源：国家863计划

用机时数：100小时

科研方向：食品生物技术

课题名称：应用LAMP技术快速检测副溶血性弧菌的研究

课题来源：教育部

用机时数：50小时

科研方向：食品生物技术

课题名称：食源性致病菌快速检测与高效防控技术研究

课题来源：上海市科委

用机时数：100小时

科研方向：生物技术

课题名称：常见食源性致病菌特异性抗体库与纳米检测探针的构建

课题来源：上海市教委

用机时数：100小时

科研方向：生物技术

课题名称：养殖河豚鱼食用安全品质研究

课题来源：上海市科委

用机时数：60小时

科研方向：食品生物技术

课题名称：养殖水域多功能益生菌的定向分子构建及应用评价

课题来源：上海市科委

用机时数：400小时

3、其他方面

三、选型要求及性能价格比的合理分析：

选型要求参见技术性能指标（1-2页）。

Bio-Rad EXQuest Spot Cutter具有国外同类产品不具备的性能，包括：封闭式体系，可以有效防止切胶时空气中的角蛋白、粉尘等杂质污染凝胶，且封闭式体系允许仪器安装紫外光源，能够真正“看到”图像，而不是通过参考点大致定位，保证切取的准确率；Spot Cutter所成图像能与成像系统所成图像通过软件自动比对，即使凝胶由于存放出现变形，也可通过Spot cutter与原有图像对比而精确定位切点； 620nm滤光片可有效对Sypro Ruby、Cy3、Flamingo、Deep purple等荧光染料成像；凝胶可直接用于蛋白点切取，无需固定（减少操作中的污染）；凝胶在长时间存放（如1年）后，仍可用于蛋白点切取；可切取杂交膜（PVDF,NC膜等）上的蛋白点；切取不限制凝胶厚度，可根据实验情况自行选择并更换针头;PDQuest自动区分并准确切取重叠点，低浓度蛋白点等。

此外，食品安全重点实验室已拥有Bio-Rad 2-D 电泳体系，因此，配置下游的EXQuest Spot Cutter，可以完善已建立的蛋白质组学研究工作平台。

四、安装环境及设施条件：（场地、水、电、气等）

场地：			实验室一般工作台

电源： 		    220V电源

水：			有自来水源和下水出口

气：		    无特殊要求

灭菌：		    无特殊要求

五、应用开发设想：

为上海海洋大学食品安全重点实验室以及食品学院科研水平的提高，提供高尖端仪器设备的支撑，并促进食品学院“食品工程新技术”等研究生课程教学水平的提高。

八、学校论证意见：

九、学校论证专家签名：

X X X X 年 X月X X日

系（所）主管意见：

校主管部门意见：

主管校长意见：

备  注：